## Slide 1
03 研究方案
01 软件结构
BTOPMC模型自动率定软件
设计思路流程图：
软件结构：
参数读取
参数处理
参数写入
前处理
模型调用
结果读取
误差计算
算法执行
核心
设置读取
优化开始
是否达到要求
or
是否达到次数
优化结束
否
是
输入控件
菜单控件
图表控件
进度条
……
Visual Basic 界面
Python 核心
主窗口
启动页面
高级选项窗口
交互
初始化模块
参数设置读取模块
模型参数读取模块
模型参数处理模块
模型参数写入模块
误差计算模块
优化算法模块
……
Settings.ini
Param_settings.ini
主要依赖：
Numpy
Multiprocessing
Time
os
Sys
Random
主要依赖：
MS Comm Ctl
Component One
Win32API

## Slide 2
NSE
RMSE
MAE
麻雀搜索算法
旗鱼算法
被囊群算法
海鸥算法
鲸鱼算法
灰狼算法
6种智能优化算法
03 研究方案
02 软件界面
BTOPMC模型自动率定软件
模仿自然界中动物种群/群落的特定行为实现搜索空间中全局最优解的寻找。
多任务并发计算，率定效率可提升数倍至十数倍
自由设置参数搜索上下边界
每个网格参数可不同
可设置子流域内参数相同
可实时展示优化适宜度曲线、最优模拟结果流量过程线
支持多站点率定
站点权重设置
预热期设置
实时存档并输出优化报告，可读取存档文件继续优化

## Slide 3
03 研究方案
03 BTOPMC参数
BTOPMC模型自动率定软件——模型文件作用及格式整理
 | 名称 | 文件后缀/参数位置 | 参数形式 | 作用描述 | 取值范围
产流模型参数 | m | .bp | 单值 | T0参数衰减因子 | [0.001,0.3]
 | n0 | .n0 | 网格 | 等价曼宁糙率系数 | [0.001,0.4]
 |  | .n0c | 单值 | 为子流域设定统一的n0 | [0.001,0.4]
 | alpha | .bp | 单值 | 土壤脱水经验系数 | [-3,8]
 | Sdbar | .sdbar | 单值 | 平均土壤饱和差初始值 | [0.001,1]
 | T0 | .t0 | 网格 | 土壤导水系数 | [0.1,200]
 |  | .stc | 单值 | 为土壤类别设定统一的T0 | [0.1,150]
 | Srmax | .srm | 网格 | 根区最大储水量 | [0.001,1)
汇流模型参数 | dl | .cnd第91行 | 单值 | 马斯京根法参数，每个网格河段划分的子河段数量 | [1,+∞)
 | dt | .cnd第91行 | 单值 | 马斯京根法参数，每个时间步长划分的子时间步长数 | [1,+∞)
其它参数 | pet0 | .pet0 | 网格 | 植被截留潜在蒸散发 | -
 | lai | .lai | 网格 | 叶面积指数，蒸散发相关 | 
 | ep | .ep | 网格 | 潜在蒸散发 | 
其它文件 | 掩膜文件 | .umsk | 网格 | 流域范围掩膜 | 0,1
 |  | .msk | 网格 | 流域范围掩膜 | 0,1
 | 土壤比例 | .spr | 单值 | 记录各类土壤占比 | [0%,100%]
 | 土地利用根区深度 | .rtdpt | 单值 | 根区深度调整 | [0, +∞)
 | 降雨时间序列 | .prec | 单值序列 | 降雨输入文件替换 | -
 | 流量站位置 | .pnt | 单值 | 实测流量位置记录 | 
 | 土地利用相关 | .lc | 网格 | 土地利用数据 | 
 |  | .lcc | 单值 | 某一土地利用类型设定统一的Srmax | 
 | 网格编号 | .gn | 网格 | 网格格点顺序编号 | 
 | 填洼结果 | .fil | 网格 | 预处理阶段结果 | 
 | 流向结果 | .fd | 网格 | 预处理阶段结果 | 
 | 流量累积 | .facc | 网格 | 预处理阶段结果 | 
 |  | .facc2 | 网格 | 预处理阶段结果 | 
 | 数字高程 | .dem | 网格 | 数字高程结果 | 
 | 主控文件 | .cnd | 文本 | 对模型部分参数调整，对模型模块启闭调整 | 
 | 流域范围 | .bsn | 网格 | 流域范围文件 | 
 | 数据时间范围 | (selyears).dat | 单值 | 记录时间序列的起止时间 | 
 | 重分类结果 | (ReClassLand).dat | 单值 | 土地利用重分类结果 | 
 | 土壤文件 | .fao | 网格 | 土壤类型栅格数据 | 
 | 网格关系文件 | .rto | 单值 | 决定汇流网格流向 | 
 | 子流域范围 | .bk | 网格 | 子流域划分结果 |